## Slide 1
自动同步插入全景分析
Ascend NPU Auto Sync Insertion — Full Landscape Analysis
TileLang Compiler Team | 2026.06

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
背景与目标
为什么需要自动同步 & 核心原则
02
Pass 流水线总览
编译 Pass 执行顺序 & 配置开关
03
核内同步
AscendSyncInsert 七步核心流程
04
核间同步
CombineCV + CrossCoreSync 五步流程
05
问题收集与维度分析
日常问题 / Issue 跟踪 / 分类
06
总结与展望
能力矩阵 & 六大改进方向

## Slide 3
01
背景与目标
为什么需要自动同步 & 核心原则
Ascend NPU 多核异构架构
硬件并行流水线
▸ PIPE_MTE1 / MTE2 / MTE3 / PIPE_M / PIPE_V / PIPE_S / PIPE_FIX
同步机制
▸ PipeBarrier — 同一流水线内的屏障同步
▸ EventPair (SetFlag / WaitFlag) — 跨流水线异步同步
手动编写同步代码的痛点
▸ 易出错 — 流水线间依赖关系复杂，容易漏插或错插
▸ 维护成本高 — 算子逻辑变更时同步代码需同步调整
▸ 性能调优难 — 同步粒度和位置直接影响流水线并行度
自动同步的目标
用户代码（无同步）
自动分析数据依赖
自动插入最优同步
正确的并行执行代码
核心原则
▸ 正确性优先 — 确保所有数据依赖都被正确同步
▸ 性能尽量优 — 避免过度同步，保持流水线并行度
▸ 对用户透明 — 用户无需关心同步细节

## Slide 4
02
Pass 流水线总览
编译 Pass 执行顺序 & 配置开关
1
CrossCorePipeline
核间 Pipeline：拆分 cube/vec 阶段循环
2
CombineCV
CV 分离 + 核间同步自动插入
3
PipelinePlanning
核内 Pipeline：规划 software pipeline
4
InjectSoftwarePipeline
核内 Pipeline：注入 software pipeline
…
中间辅助 Pass
LowerOpaqueBlock / FlattenBuffer / VectorizeLoop ...
5
AscendMemoryPlanning
内存复用：计算 buffer 物理地址布局
6
AscendSyncInsert
核内同步：分析数据依赖，自动插入同步
配置开关（PassContext）
配置项
控制目标
默认值
tl.ascend_auto_cv_combine
CombineCV
False
tl.ascend_auto_cross_core_sync
核间同步
False
tl.ascend_auto_sync
AscendSyncInsert
False
tl.ascend_memory_planning
MemoryPlanning
False
💡 所有 Pass 默认关闭，需显式开启

## Slide 5
03
核内同步 — 核心流程（上）
AscendSyncInsert · Steps 1-4
1
循环展开 ForLoopUnroller
▸ 将所有 For 循环展开为两次迭代
▸ 添加 iteration_start / end 标记
▸ 添加 unrolled_loop 标记
2
逐语句分析 VisitStmt_
▸ AnalyzeStmtAccesses：提取 buffer 访问
▸ 匹配 operation_config 获取配置
▸ 识别读 / 写 / pipeline 类型
3
依赖检测 HasDataDependency
▸ 检查 RAW（写后读）依赖
▸ 检查 WAW（写后写）依赖
▸ 检查 WAR（读后写）依赖
▸ 基于物理地址判断内存重叠
4
同步类型决策 GetRequiredSyncType
▸ 同 pipeline → PipeBarrier
▸ 跨 pipeline → EventPair
▸ 查询 event_mapping 确定事件类型

## Slide 6
03
核内同步 — 核心流程（下）
AscendSyncInsert · Steps 5-7
5
同步优化 OptimizeSyncRequirements
▸ SyncGraph 传递闭包优化
▸ 已有 A→B + B→C 则跳过 A→C
▸ 去重：合并相同的同步需求
6
插入同步指令 InsertSynchronization
▸ PipeBarrier → ascend_auto_barrier(pipe)
▸ EventPair → set_flag + wait_flag
▸ A5 平台自动跳过 PIPE_V barrier
7
循环重建 LoopRebuilder
▸ 合并 iter1 / iter2 的同步指令
▸ 去重相同同步操作
▸ 恢复 For 循环节点
✅ 输出 IR（含同步指令）
✅ 已支持功能
▸ 顺序 / 循环场景下数据依赖自动插同步
▸ SyncGraph 传递闭包消除冗余 EventPair
▸ A5 平台 PIPE_V PipeBarrier 自动跳过
▸ 基于物理地址的内存重叠检测 + 60+ 操作识别
⚠️ 待完善
▸ 嵌套 for 循环依赖分析尚不完善
▸ IF_THEN_ELSE 保守处理（全量 PipeBarrier_ALL）
▸ Buffer 区间维度细粒度插同步（当前粗粒度）

## Slide 7
04
核间同步
CombineCV + AutoInsertCrossCoreSync 五步流程
1
CV 分离
▸ cube: gemm, copy_l1_to_l0a ...
▸ vec: AscendC::*, copy_ub_to_gm ...
▸ 非当前 scope → Evaluate(0)
CVCombineEmitter
2
同步点收集
▸ 识别 GM 读写操作
▸ 提取 workspace / pipe / 读写方向
▸ 记录循环层级
CrossCoreSyncCollector
3
同步点匹配
▸ 按 workspace 分组匹配
▸ 校验数量一致 + 方向相反
▸ 分配 sync_flag_id
AutoInsertCrossCoreSync
4
同步插入
▸ 写操作后：set_cross_flag
▸ 读操作前：wait_cross_flag
▸ cross_interval > 1 → 条件同步
CrossCoreSyncInserter
5
Resource Scope
▸ cube: resource_scope = 0
▸ vec: resource_scope = 1
▸
标记作用域
✅ 输出 IR（cube_body + vec_body + 核间同步指令）
✅ 已支持功能
• CV 核间同步自动插入 • 智能目标循环选择（FindTargetLoopDepth） • 6 种 GM 操作类型识别

## Slide 8
05
问题收集与维度分析
日常问题汇总 & Issue 跟踪
问题
模块
根因
影响
严重度
事件ID简单模8
核内同步
仅 8 个 ID 循环复用
伪依赖，阻塞流水线
set/wait_flag 紧挨
核内同步
EventPair 连续插入
降低流水线并行度
pipeline 后同步非最优
核内同步
Sync 在 Pipeline 之后
可能过度同步
封装函数 buffer 不可见
核内同步
gemm_v0 仅识别顶层参数
隐式依赖不可见
workspace 读写不匹配
核间同步
cube/vec 侧数量不一致
FATAL 终止编译
核间同步与 CV 耦合
核间同步
内嵌在 combinecv.cc
无法独立维护

## Slide 9
05
Issue 跟踪 & 问题维度
4 项 Issue + 三大分类
#1123
架构层
PTO Codegen 不应插入同步 同步应在更高层次完成
#943
漏插
AUTO_CV_SYNC pass 在 for 循环场景下漏插同步
#482
错插
auto_insert_sync pass 在不该插入的位置插入错误同步
#110
漏插
双缓冲场景下 自动同步不正确
📊 问题维度分类
🏗️ 架构层
▸ #1123: 同步插入应在哪个编译阶段执行？
▸ 当前在所有 loop transform 之后
▸ 无法感知 pipeline 并行性
❌ 漏插
▸ #943: 循环内跨迭代同步丢失
▸ #110: 双缓冲场景缓冲区切换同步缺失
▸ 该插的地方没插
⚠️ 错插
▸ #482: 保守策略引入冗余同步
▸ IF_THEN_ELSE 的 PipeBarrier_ALL
▸ Event ID 复用导致伪依赖

## Slide 10
06
总结与展望
当前能力矩阵 & 改进方向
能力维度
核内同步
核间同步
顺序场景
✅ 完整支持
✅ 完整支持
单层循环
✅ 展开+合并
✅ 目标循环选择
嵌套循环
⚠️ 框架已有，不完善
✅ 支持
分支语句
⚠️ 保守处理
N/A
跨 Pipeline
✅ PipeBarrier + EventPair
✅ SetFlag + WaitFlag
同步优化
✅ SyncGraph 传递闭包
N/A
切片操作
⚠️ 粗粒度 Barrier_ALL
N/A

## Slide 11
06
六大改进方向
Roadmap & Future Work
01
嵌套循环完善
改进迭代合并策略 正确处理嵌套层级间的同步传播
02
分支精细分析
IF_THEN_ELSE 内做精确依赖分析 替代全量 PipeBarrier_ALL
03
事件 ID 管理优化
扩大 event ID 空间 引入动态分配策略，避免伪依赖
04
同步与 Pipeline 协同
sync insertion 提前到 pipeline planning 阶段，感知并行性
05
核间同步解耦
将核间同步逻辑 从 CombineCV 中抽离为独立 Pass
06
Buffer 区间粒度
基于区间的精确依赖分析 替代切片场景的粗粒度处理

## Slide 12
THANK YOU
自动同步插入全景分析
Q & A